## Slide 1
FoxBox User Scripts 計算仕様書
target_object / lane_boundary_tracker の処理フローとデータソース
作成者：平田
2026.05.27 V1.0
Confidential

## Slide 2
01
概要
データソースと役割分担
2つのトピックから異なる情報を取得し、組み合わせて距離計算を行う
/t2/object_augmentor/augmented_scene
track_id によるターゲット特定
augmented_objects[].bbox_info.id で検索
→ ターゲットの参照 local_position を取得
レーンデータ
local_lane_segments[].central_curve
local_lane_segments[].left/right_boundary
successor_ids / predecessor_ids
注意: bbox_info.width = 2.5 固定 (バグ)
/t2/bev_detection/objects
ターゲットの正確な物理データ
detected_objects[].local_position (正確)
detected_objects[].width (正確、フレームで変動)
detected_objects[].position (世界座標)
マッチング方法
augmented_scene の参照座標に最も近い
local_position の物体を探索 (2D距離)
threshold_m (デフォルト5m) 以内で判定
augmented_scene = 識別 + レーン構造 / bev_detection = ターゲットの正確な位置・寸法

## Slide 3
02
処理フロー
メッセージ受信から出力までの流れ
1
augmented_scene 受信: シーンデータ保存 + track_id 検索
→ local_lane_segments, augmented_objects を module 変数に保存。track_id でターゲットの参照座標を取得
2
bev_detection 受信: 参照座標で最近傍マッチング
→ detected_objects から参照座標に最も近い local_position の物体を探索。width, local_position を保存
3
セグメント結合 (chainLaneBidir)
→ ego segment を特定し、successor_ids / predecessor_ids で前後方向に ID ベース結合。central_curve + 白線を延長
4
SL 座標変換 (Frenet フレーム)
→ ターゲットを central_curve に投影。S = 自車からの道のり距離、L = 道路横方向の垂直距離
5
白線距離算出
→ 白線の L 値を target の S 位置で補間。distance = target_l - boundary_l - width/2
6
全セグメント白線探索 + 移動平均
→ 92 セグメントの全白線からターゲットに最も近い白線を探索。各距離の 11 点移動平均も出力

## Slide 4
03
フィールド
使用フィールドとデータソース対応表
各計算で使用するフィールドが object_augmentor / bev_detection のどちらに由来するか
augmented_scene
bev_detection
用途 | フィールド | ソース | 備考
ターゲット特定 | track_id (bbox_info.id) | augmented | フレーム間で安定
参照座標 | bbox_info.local_position | augmented | bev マッチング用の基準点
ターゲット位置 | detected_objects[].local_position | bev | 距離計算に使用 (正確)
ターゲット幅 | detected_objects[].width | bev | edge 距離計算に使用
世界座標 (fallback) | detected_objects[].position | bev | track_id 未設定時のマッチング
中心線 | local_lane_segments[].central_curve | augmented | SL 変換の基準線
左白線 | local_lane_segments[].left_boundary | augmented | 距離計算対象
右白線 | local_lane_segments[].right_boundary | augmented | 距離計算対象
セグメント接続 | successor_ids / predecessor_ids | augmented | ID ベース結合に使用

## Slide 5
04
SL座標系
Frenet フレームによる距離計算
S (Station / 道のり距離)
自車の central_curve 投影点を S=0
正 = 前方、負 = 後方
道路に沿った弧長 (直線距離ではない)
社内 Python 版 vehicle_coord_to_sl と同一規約
計算: t = dot(AP, AB) / |AB|^2
S = cumS[i] + t * |segment|
L (Lateral / 横方向距離)
ターゲットから central_curve への垂直距離
2D 外積で左右の符号を判定
cross = d.x * o.y - d.y * o.x
白線距離の算出:
center距離 = target_l - boundary_l
edge距離 = center距離 - width/2
distance_target_edge_to_left_boundary_sl_m の意味:
SL 座標系の L 方向（道路横方向）でのターゲット車両端〜左白線距離
直線道路では y 軸方向距離とほぼ一致。カーブ区間では道路曲がりに沿った垂直距離。
width は bev_detection から取得 (augmented_scene の width=2.5 は使用しない)。

## Slide 6
05
設定と運用
Variables 設定と運用時の注意
Variables (FoxBox Variables パネル)
Variable | 用途 | デフォルト
track_id | 追跡する物体の ID (推奨) | (必須)
target_x / y / z | 世界座標フォールバック | (track_id 未設定時)
threshold_m | bev マッチング閾値 [m] | 5
ma_window | 移動平均ウィンドウ [点] | 11
運用時の注意点
■ コマ送り時の挙動
Seek / コマ送りで module 変数がリセット
→ bev_detection 未着の 1 フレームは距離 0
→ 一瞬再生すれば bev データが到着し復帰
■ width の取得元
augmented_scene の width=2.5 は使用しない
bev_detection から取得 (target_width_source で確認)
bev 未着時: width=0, edge距離=center距離
■ 移動平均
直近 11 フレームの centered average
_ma サフィックスのフィールドで出力
5 フレーム分の遅延あり (移動平均の性質上不可避)
スクショ取得時: コマ送りで位置合わせ → 一瞬再生 → target_width_source="bev" を確認 → 停止 → スクショ